附件:

农村地区抗震救灾应急技术及科技产品(第一批)

农村安全饮水应急处理科技产品

| 名称 | 用途 | 使用及注意事项 | 生产厂家 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水絮凝剂-聚合氯化铝 | 河水、湖水及地下水的处理 | 加入水体中快速搅拌2－3分钟，后加入消毒剂（次氯酸钙2－420－50克/升），然后慢速搅拌10分钟，让其自然沉降10分钟，取上清液后，基本可以直接饮用，或者加热后饮用。 使用量：20－50PPM 储存：不与碱性物质混合 | （1）河南巩义宇清净水材料有限公司 （2）河南巩义芝田净水材料有限公司 （3）山东淄博净水剂厂 | 13903824670 0371-64133458 传真：0371-64133756 0533-5558408 传真：0533-5550991 |
| 净水絮凝剂硫酸铝 | 河水、湖水及地下水的处理 去处水体重的悬浮颗粒和部分细菌 | 使用方法同上 | （1）淄博三丰化工有限公司 （2）宜兴市凯程实业公司工业净化设备厂 | 0086-533-4680888 0510-87892289 13306152905 |
| 净水消毒剂次氯酸钙 | 河水、湖水及地下水的处理 去处水体重的细菌和病毒 | 在加入聚合氯化铝或者硫酸铝后一起快速搅拌。加入水体中快速搅拌2－3分钟，后加入消毒剂（次氯酸钙2－420－50克/升），然后慢速搅拌10分钟，让其自然沉降10分钟，取上清液后，基本可以直接饮用，或者加热后饮用。 使用量：2－5PPM 储存：不与酸性物质混合 | （1）滨州市津滨精细化工有限公司 地址：山东省滨州市少年滨城区小营镇车站路7号 天津市凯丰化工有限公司 地址：天津市西青区王稳庄镇杨科庄村 | 0543-3613722； 传真：0543-3613722 13396498301 022-23994188、23993297、83999399、83998839 13502065170 |
| 便携式多参数水质监测仪 | 可监测14种水质指标 功能：可自动调整数字大小确保测量参数的全部信息完全显示（测量结果、单位、操作菜单、图表等），每一个参数在校准和测量过程中均可查看相应的帮助信息。 |  | 生产单位：北京北科思创科学仪器有限公司 | 电话： 010－64839726-206 |
| SGZ－B便携式数显浊度仪 | 用于水中浊度的测量 3、功能：可以定量表征水中悬浮颗粒物质的含量 测量范围：0－200 |  | 上海安锐自动化仪表有限公司 | 021－51075100 |

动物疫病防治科技产品

| 消毒药品类 |
| --- |
| 名称 | 用途 | 使用及注意事项 | 生产厂家 | 联系方式 |
| 百胜-30 | 本产品主要成分为复合碘，对口蹄疫、禽流感、链球菌、结核杆菌等病毒、细菌都有强大的杀灭作用，英国农业部批准其为口蹄疫等疾病的专用消毒剂，中国农业部全国畜牧兽医总站兽医诊断中心试验结果证实能高效杀灭猪口蹄疫，蓝耳病等。 | 病毒类消毒0.33%-1%（100－300倍稀释）；畜禽房舍及用具消毒0.17%-0.25%（400-600倍稀释）；牧草消毒0.067%（1500倍稀释）；畜禽饮水消毒0.04％（2500倍稀释） | 美国辉瑞动物保健品有限公司 | 曹德荣 13805040896 |
| 欣洁 | 本产品以41%-49%复合酚为主要成分，主要用于环境消毒；对病毒、细菌、支原体等病原微生物均有强大杀灭作用。 | 勿与碱性消毒液混用，不能活体消毒；空栏消毒 1:400；消毒池、运输工具及人员足底消毒1:500-700；装卸场、排污沟1:300-500；道路及周围场地消毒1:400-600；疫病期间环境消毒1:300-500 。 | 河北远征药业股份有限公司 | 王峰 13931871616 |
| 碘福龙 | 本产品以聚维酮碘为主要成分，具有高活性，长效缓释等优点。有效杀灭各种病毒、细菌、芽孢、如蓝耳病病毒、流感病毒、口蹄疫病毒、链球菌，也可用于场地、食具的消毒。 | 口蹄溃烂、圆环病毒病局部及全身消毒100-200倍稀释喷、洗；带畜（禽）消毒800-1000倍稀释喷雾；畜（禽）舍消毒500-800喷雾；饮水消毒1000-1500 倍稀释。 | 河北远征药业股份有限公司 | 王峰 13931871616 |
| 抗毒5号 | 本产品以双癸基二甲基氯化铵、双辛基二甲基氯化铵、戊二醛及渗透剂等为主要成分，对预防烈性传染病如禽流感、口蹄疫及新城疫及一般传染病有特效，适用于畜舍、禽舍、饲喂器具、畜禽、种蛋、水体和饮水等消毒灭菌。 | 避免与强酸性消毒剂如“过氧乙酸消毒液”同时使用。禽流感、口蹄疫及新城疫爆发时：按250倍稀释；一般传染病爆发及预防传染病时按500倍稀释。 | 北京立时达药业有限公司 | 高 福 昶 13910790075 |
| 过氧乙酸消毒液 | 本产品以乙酸、过氧化氢，以及少量硫酸等为主要成分，受热会分解产生醋酸和氧气，是一种杀菌能力较强的高效消毒剂，可迅速杀灭各种细菌。 | 用于猪链球菌等消毒。道路、病畜舍，地面、墙壁等0.5%过氧乙酸等进行喷洒或擦拭消毒。 | 保定长城临床试剂有限公司 | 石玲慎 0312-3127936 |
| 火碱 | 本产品以主要氢氧化钠为主要成分，氢氧化钠水解产生高浓度的ＯＨ-，使菌体蛋白和核酸水解而杀灭病原微生物，有效杀灭各种病毒、细菌、芽孢。 | 2%热溶液可消毒栏舍、场地、用具等，3%-5%热溶液，可消毒炭疽呀胞污染的地面，本品对人体有较强的刺激性和腐蚀作用，使用时应注意。 | 淄博永嘉化工有限公司 | 王翠玲 13341263358 |
| 紧急接种疫苗类 |
| 猪口蹄疫O 型灭活疫苗 | 本品以灭活的猪O 型口蹄疫病毒乳化而成，灭活前的病毒滴度至少为108.0TCID50/ml，用于预防猪O 型口蹄疫。 | 耳根后肌肉注射。 体重10-25kg的猪，每头1.0ml；体重25kg以上的猪，每头2.0ml。疫苗应冷藏运输（但不得冻结）。 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 0931-8344277，8342583，8342620 |
| 猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（Ch-1a株） | 本品含有猪繁殖与呼吸综合征病毒，灭活前每ml病毒含量≥2×107.0TCID50，用于预防猪繁殖与呼吸综合征。免疫期为6个月。 | 颈部肌肉注射。 母猪：在怀孕40日内进行初次免疫接种，间隔20日后进行第2次接种，以后每隔6个月接种1次，每次每头4ml； 种公猪：初次接种与母猪同时进行，间隔20日后进行第2次接种，以后每隔6个月接种1次，每次每头为4ml； 仔猪：15~21日龄接种1次，每头2ml。2-8℃保存，有效期为10个月。 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | 0451-82734102 0451-82763372 |
| 重组禽流感病毒灭活疫苗（H5N1亚型，Re-1株） | 本品含灭活的重组禽流感病毒H5N1亚型Re-1株。灭活前鸡胚液血凝（HA）效价≥8log2用于预防H5亚型禽流感病毒引起的鸡、鸭、鹅的禽流感 | 颈部皮下或胸部肌肉注射。 2-5周龄鸡每羽0.3ml,5周龄以上鸡每羽0.5ml；2-5周龄鸭、鹅每羽0.5ml，5周龄以上鸭每羽1.0ml，5周龄以上鹅每羽1.5ml。接种后14日开始产生免疫力。鸡免疫期为6个月；鸭、鹅首免后3周，加强免疫1次，免疫期为4个月。禽流感病毒感染禽或健康状况异常的禽忌用。 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | 0451-82734102 0451-82763372 |
| 牛口蹄疫O型、Asia-Ⅰ型双价灭活疫苗 | 本品系用牛口蹄疫O型牛源强毒〈OJMS/00株〉和Asia-Ⅰ型牛源强毒〈Asia-ⅠLC/96株〉细胞培养物经二乙烯亚胺〈BEI〉灭活，加兽用白油和乳化剂配制成的双相油乳剂疫苗。灭活前的病毒含量均≥107.0LD50/0.2ml。用于预防牛、羊O型、Asia-Ⅰ型双价口蹄疫。 | 肌肉注射。 成年牛每头3ml，犊牛每头2ml，成年羊每只2ml，羔羊每只1ml。5个月以下犊牛和羔羊不注射。注苗21天后产生免疫力，免疫期6个月。 疫苗在2-8℃条件下避光保存，不能冻结，有效期1年。 | 乾元浩生物股份有限公司保山生物药厂 | 0875-2213866 |
| 猪瘟活疫苗 | 本品含猪瘟兔化弱毒C株, 每头份含细胞毒液不少于0.015 ml，用于预防猪瘟，接种后4天产生免疫力。 | 肌肉或皮下注射，大小猪均注射1ml。 在没有猪瘟流行的地区，断奶后无母源抗体的仔猪，注射一次即可。有疫情威胁时，仔猪可在21-30日龄和65日龄左右各注射一次。疫苗应在8℃以下的冷藏条件运输，在-15℃以下保存，有效期为1年半。 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | 0451-82734102 0451-82763372 |
| 猪链球菌II型灭活疫苗 | 本品是将分离提纯的致病性链球菌灭活后制成，主要用于预防猪链球菌病。 | 妊娠母猪可于产前4周进行接种； 仔猪分别于30日龄和45日龄各接种1次。后备母猪于配种前接种1次，免疫期可持续4个月以上。疫苗在2-8℃条件下避光保存，不能冻结，有效期1年。 | 广东永顺生物制药有限公司 | 吴惟瑞 85562665 |

农业生产恢复科技产品

| 名称 | 用途 | 使用及注意事项 | 生产厂家 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚蔬1号 | 灾后恢复生产用早熟、耐热、结球大白菜一代杂种，生长期45-50天，株高24cm，开展度41-45cm，球高18cm、球径12cm，单球重600g，净菜率75%。抗病毒病、霜霉病、软腐病等。适宜在南方高温、高湿地区栽培。 | 灾后补种，按规程育苗 南方地区4月底至8月底可随时播种，适宜宽垄双行密植栽培，密度5000-6000株/亩。 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 中白66 | 灾后恢复生产用中早熟结球大白菜一代杂种，生长期65-70天，球高30cm、球径27cm；单株毛重4.0kg，软叶率可达53.3%。抗病毒病、霜霉病等。适宜在西南等地区栽培种植。生育期65天。 | 灾后补种，按规程育苗 种植密度50cm×45cm | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 京丰一号 | 甘蓝品种，冬性强，不易未熟抽苔，丰产性强 | 灾后补种，按规程育苗 | 中国农科院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 中辣一号 | 辣椒品种，早熟、丰产、味辣，品质好，耐病毒 | 灾后补种，按规程育苗 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 中杂10号 | 番茄品种，抗病毒、高抗枯萎病，早熟、产量高。 | 灾后补种，按规程育苗 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 中农1101 | 黄瓜品种，抗霜霉病、白粉病，耐疫病，抗逆耐寒，丰产。 | 灾后补种，按规程育苗 | 中国农科院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |
| 中白2号 | 大白菜品种，高抗霜霉病、病毒病，丰产。 | 灾后补种，按规程育苗 | 中国农科院蔬菜花卉研究所 | 010-68919544 |

农村民居技术	2

一、地震灾害后村镇重建规划技术	2

二、地震灾区建筑安全现场快速评定技术	3

三、羌族传统民居保护与恢复技术	4

四、藏族传统民居保护与恢复技术	5

五、《全国民用建筑工程设计技术措施》技术措施	7

六、冷弯薄壁型钢低层房屋体系	8

七、门式刚架轻型房屋钢结构体系	9

八、建筑垃圾制砖技术	10

九、小区生活污水处理设备	11

饮水应急实用技术	13

一、BEWs水质在线生物安全预警系统	13

二、水源寻找及卫生防护技术措施	14

三、震后饮用水澄清及消毒技术措施	14

四、震后临时供水技术措施	15

五、自来水厂与供水管路的修复与消毒技术措施	15

六、移动式水质净化技术	16

灾后重建技术	18

一、地震并发水灾后平原蔬菜生产补救措施	18

二、地震灾害后高山蔬栽培管理要点	19

三、番茄快速育苗技术	20

四、西瓜快速育苗技术	21

# 农村民居技术

# 一、地震灾害后村镇重建规划技术

- 功能与用途

用于地震灾害后镇、乡和村庄规划的综合防灾规划技术。

- 技术要点

1、城镇体系规模等级与镇乡村布局规划技术：对于高震区或地震多发区的镇、乡和村庄，在确定体系等级规模与布局时应充分考虑地震危害影响，参照该区域抗震设防标准，经济合理的确定高震区域多震区的镇、乡和村庄规模，有条件的应逐步迁出上述地区，选择安全地带异地重建，不宜在上述地区新增镇、乡和村庄数量或继续扩大其规模。

2、建设用地选择与用地布局技术：城镇建设用地选择应充分考虑地震环境因素，不应在有断层活动、断裂带发育或有地震次生灾害发生影响地段内进行建设。对于地震动峰值 ≥ 0.4的地区（10度区）不宜作为城镇建设用地。

在城镇建设用地布局上，应充分考虑地震次生灾害的可能影响，对易产生次生灾害源的工厂、仓库等要害建筑应布局在城镇主要城区外围并与居住区保持足够的安全距离。商场、学校、医院、剧院等人流集中的公共服务设施、医疗卫生设施用地应选址于场地稳定、无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质灾害潜在危险影响的地段内。

3、城镇绿化用地规划技术：城镇绿地系统规划应充与避灾疏散场所规划相结合，应根据有关规定设置必要的紧急避难设施。作为避灾疏散场所使用的公园绿地应选择在场地稳定、无不良地质灾害潜在影响的地段内，并应保证至少有两个以上的不同方向出入通道。

4、城镇基础设施建设与生命线工程：对于关系到城镇居民生命财产安全的通讯、供电、供水、供热、燃气、消防等生命线工程，以及中小学、幼儿园、医院等重要公共服务设施应提高相应抗震设防等级，以减少重大灾害情况下的人员伤亡与财产损失。

5、城镇道路规划技术：城镇道路系统规划除应满足一般情况下的通行需要，还应充分考虑震灾影响，规划中应结合城镇道路系统规划确定主要避灾疏散通道位置，作为避灾通道使用的城镇道路，其红线宽度应满足必要的有效宽度使用要求，满足人员疏散、紧急救护、物资运输等需求。

镇、乡和人口大于200人以上的村庄应至少保持两个以上不同方向的出入通道。

- 技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院

联系地址：北京市西城区车公庄大街19号（100044）

联 系 人：赵辉

电    话：13910197828

Email：zhhhf@263.net

# 二、地震灾区建筑安全现场快速评定技术

- 功能与用途

本技术用于对地震灾区的房屋安全性能进行现场快速评定，以⒈排除险情，避免增加人员伤亡；⒉减少灾区室外露宿人数，减轻受灾群众生活疾苦；⒊明确恢复重建的数量与规模，为政府决策提供依据。

- 技术要点

1、建筑地震破坏等级划分：①基本完好；②轻微破坏；③中等破坏；④严重破坏；⑤倒塌。

2、应用技术标准《震后建筑应急评估技术规程》、《建筑地震破坏等级划分标准》。

3、评定结论与标识:①基本完好和轻微破坏，可入住，但须将破坏的附属构件拆除，贴绿色标识；②中等破坏，需维修或加固后入住，贴黄色标识；③严重破坏，应尽快排险、拆除，贴红色标识；

- 技术来源

单位名称：中国建筑科学研究院工程抗震研究所

联系地址：北京市北三环东路30号（100013）

联 系 人：程绍革

电    话：64517456，13701381694

电子邮箱：chengshaoge@163.com

# 三、羌族传统民居保护与恢复技术

- 功能与用途：

对我国羌族最主要的聚居地岷江地区列为各级文物保护单位的羌族独特的传统建筑遗产，包括民居、碉楼等进行保护与恢复。

- 技术要点

1、民居

（1）建造形式与居住功能：羌族建筑一般多为碉式建筑，又称碉房或碉楼。建筑无一定朝向，一般依山势而建、背山面川。单体住居平面呈长方形，外墙石砌，室内木构；住居外观基本不着色。若建房用地毗连时，建筑多为3～4层：底层为牲畜圈和厕所，二层为起居层，以石台阶与室外相连，三层为储藏层，四层为晒台和储藏间，建筑层高较低。若建房用地较宽畅时，建筑多数为独立的二层楼，坡屋顶与平屋顶结合；碉房首层为堂屋、厨房等房间，设有少量卧室，二层用于居住及储物，屋顶平台用于晒粮及室外活动；牲畜围圈多单独设置。

（2）建筑材料与工艺：羌族民居的建造与修复材料，主要包括石材（天然块石、片石、卵石为主）、木材（用于梁架、楼层等处）和黄土（用于夯筑墙体、石材砌筑、楼面铺设等）；传统的外墙建造工艺可分为以垒石与夯土2大类，内部结构以木构为主。

2、碉楼

（1）羌族的碉楼是我国拥有2000余年历史的珍贵的文化遗产，又称“羌碉”，分为石碉（用石块垒砌的）和土碉（用粘土夯筑而成的）2大类，平面以四角为主，另有少量六角、八角、十一角和十三角。

（2）羌碉在造型特色和砌筑工艺上与藏碉有一定区别，一般在四角碉顶部靠后部有升起的照楼，碉楼背部有鱼脊状突出。

（3）碉楼中一般设有粮仓、库房等日常生活使用功能，灾后重建应按照原样修复、使用。

（4）碉楼中有经堂、壁画或其他特殊功能的应采取重点保护措施。

3、保护措施：

（1）凡属于各级文物保护单位的建筑（群）、碉楼和村寨一律按照文物保护要求实施保护措施、执行报批程序。

（2）凡属于非文物的羌族传统建筑一般按照“原址、原材料、原工艺、原形式、原功能”实施旧址修复。

（3）其他非传统建筑的修复应尽可能在外观上与传统建筑和谐，尽可能少用石棉瓦等现代简易材料，避免不和谐景观。

（4）凡属羌族聚居的村寨一律按照原村寨整体格局修复，保持传统的“依山居止，累石为室”的选址特征、造型特征和防御特征。

（5）凡属未列入文物保护单位的碉楼一律参照非文物羌族传统建筑修复。

- 技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院

联系地址：北京市西城区车公庄大街19号（100044）

联 系 人：王立军

电    话：13701381694

Email：wanglj@cadg.com

# 四、藏族传统民居保护与恢复技术

- 功能与用途

对列为各级文物保护单位的我国川西藏族独特的传统建筑遗产，包括民居、碉楼等进行保护与恢复。

- 技术要点

1、农区民居

（1）村寨布局：川西藏寨的聚落布局较为松散，民居多独栋散布，村寨内或有高碉分布。

（2）建造形式：藏族建筑一般多为碉式建筑，又称碉房或碉楼。多建造于面阳山坡上。单体住居为平顶、多层（3～5层），平面呈方形或长方形，外墙石砌，室内木构；建筑外墙墙体不着色或白色，外观封闭、开少量窗洞；檐口、女墙、门、窗洞周边多以色带涂饰；室内门窗隔墙等彩绘丰富，色彩艳丽。外墙窗洞的小木椽叠砌窗檐、房顶四角玛尼堆等为其建筑特色。

（3）建筑结构：阿坝地区的建筑结构为墙体承重、木石混合结构；甘孜地区的建筑结构为木构架承重、外墙围护。

（4）传统功能布局：底层——畜圈、草料房；中间层——主室（生活起居）、厨房、厕所；顶层——经堂、贮藏用房。

（5）建筑材料与工艺：藏族建筑的传统材料包括石材（天然块石、片石、卵石为主）、木材（用于梁架、楼层等处）和黄土（用于夯筑墙体、石材砌筑、楼面铺设等）；传统的外墙建造工艺可分为垒石、夯土或土坯，内部结构以木构为主。

2、碉楼

（1）藏寨中的碉楼多独立散布，有的与民居结合、砌筑于民居一角。

（2）藏族的碉楼多为石砌，平面以四角为主，另有少量星形等多角碉。高度10～60余米不等，底层平面尺寸25～100余平方米不一。

（3）碉楼中一般设有粮仓、库房等日常生活使用功能，灾后重建应按照原样修复、使用。

（4）碉楼中有经堂、壁画或其他特殊功能的应采取重点保护措施。

3、保护措施：

（1）属于各级文物保护单位的建筑（群）、碉楼和村寨一律按照文物保护要求实施保护措施、执行报批程序；

（2）属于非文物的藏族传统建筑一般按照“原址、原材料、原工艺、原形式、原功能”实施旧址修复；

（3）其他非传统建筑的修复应尽可能在外观上与传统建筑和谐，尽可能少用石棉瓦等现代简易材料，避免不和谐景观；

（4）凡属藏族聚居的村寨一律按照原村寨整体格局修复，保持传统的选址特征、造型特征。

（5）凡属未列入文物保护单位的碉楼一律参照非文物藏族传统建筑修复。

（6）川西北的藏族建筑应注意区分农区和牧区的差异进行修复。

- 技术来源

单位名称：中国建筑设计研究院

联系地址：北京市西城区车公庄大街19号（100044）

联 系 人：王立军

电    话：13701381694

Email：wanglj@cadg.com

# 五、《全国民用建筑工程设计技术措施》技术措施

- 用途

全面系统地介绍民用建筑工程规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、建筑产品选用技术等解决方案，疑难问题处理技术。

- 功能介绍

1、《规划建筑》第一部分包括基地总平面、竖向、道路、停车场、绿化景观设计和管线综合等内容；第二部分包括个体设计中技术经济指标计算、细部构造、建筑部位设计、设备用房设计及建筑物无障碍设计等内容。

2、《结构》包括各种结构型式的设计，适用于非抗震设防地区和抗震设防地区。本分册不但可供全国各级设计单位的专业人员在进行工程设计时参照和选用，更是在工程设计中提高效率、确保质量的最佳选择。主要内容包括建筑地基基础设计（包括建筑基坑支护结构设计）、建筑结构隔震设计、砌体结构设计、木结构设计、混凝土结构设计、预应力混凝土结构设计、门式刚架轻型房屋钢结构设计、多高层房屋钢结构设计、钢混组合房屋结构设计及网架与网壳设计等。

3、《给水排水》包括建筑给排水领域的全部设计内容。各章节从方案选择到设计计算及管材选用与敷设等，给设计人员以全面、系统地指导，并结合国内工程建设的热点和新技术，特列专章编写了体育场（馆）和游泳池（馆）以及直饮水、雨水利用、小区绿地喷灌、中水等的技术应用，具有相当的实用性和权威性。主要内容包括：总则、给水、直饮水、排水、雨水、热水、消防、循环水、中水、特殊地区建筑给水排水、水景及喷灌、体育场馆、游泳池共13章。

4、《暖通空调动力》包括基本规定、采暖与供热、空气调节、通风与防火、消声与减震、制冷装置、控制与监测、锅炉房和热交换站设计、燃气供应等的相关设计规范的细化与引伸、设计中常见难题的解决方案、设计中易出错问题的处理措施等，同时介绍了新材料、新技术的相关内容。

5、《电气》包括建筑电气工程设计的全部内容，全面、具体、深入地介绍了建筑电气工程常规设计的程序、方法、内容、技术参数及设计注意事项等，并将强弱电互为依存、互相融合的控制技术与控制设备以及智能化系统、系统集成的功能要求、设计方法、系统配置、设备选型、信息网络接口、通信协议等新技术、新设备作为重点，具有很强的实用性。主要内容包括：供电系统、配变电所、低压配电、线路敷设、常用电气设备、电气照明、防雷接地；消防报警与联动控制系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、厅堂扩声系统、综合布线系统、呼叫信号与公共显示系统、智能化系统集成、机房工程以及住宅电气设计等。

- 注意事项：注意与现行技术标准规范协调使用。

厂    家：中国建筑标准设计研究院

联系方式：北京市海淀区首体南路9号2号楼（100044）

联 系 人：孙英

电    话：13701002387

Email：suny@chinabuilding.com.cn

# 六、冷弯薄壁型钢低层房屋体系

- 功能与用途

主要用于城市的别墅和住宅、中小城镇和社会主义新农村的居民住宅、流动性强的军队营房、民政方面抗灾救灾的重建居所等，范围广泛。

- 技术要点

1、由冷弯薄壁型钢构件和轻型板材如石膏板、OSB板（定向刨花板）、彩钢板等组成，共同作为承重和围护结构。

2、实行工厂化生产，制造为冷加工，工业化程度高。

3、现场安装全部为螺钉连接，现场湿作业没有或很少，安装速度快、施工周期短。

4、本体系强度高、自重轻、抗震性能好（可抵御9度地震）。

5、可按不同文化和建筑风格要求进行设计，外型美观。

6、钢材可以100%回收，其它材料可以80%回收。

7、承重构件壁厚小于2mm，构件轻，对施工机具要求低，施工便捷。

8、结构用钢量35kg/㎡左右。

9、经济跨度6～9m。

10、墙体隔音：可达60dB。

11、用料少，运输效率高。

12、搬迁容易，使真正意义上的搬家成为可能。

13、应用技术标准：《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《建筑抗震设计规范》GB50011-2002

《低层冷弯薄壁型钢建筑房屋技术规程》（初稿）

- 技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院（隶属于中国建筑设计研究院）

联系地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼（100044）

联 系 人：申林

电    话：010-68799231

# 七、门式刚架轻型房屋钢结构体系

- 功能与用途

门式刚架轻型房屋钢结构可用于厂房、仓库、超市、体育馆、候车室、文化娱乐设施、贸易市场、流动性强的军队营房、民政方面抗灾救灾的重建居所、应急医疗场所等，范围广泛。

- 技术要点

1、承重和围护系统全部采用钢结构，构件截面随内力大小变化，采用变截面实腹形式。屋面和墙面采用压型钢板，檩条和墙架采用大截面小厚度冷弯薄壁型钢，自重很轻。

2、实行工厂化生产，工业化程度高。现场安装全部为螺栓连接，现场湿作业没有或很少，安装速度快、施工周期短。

3、抗震性能好（可抵御9度大震）。

4、构件轻，采用铰接柱脚，对施工机具要求低，施工便捷。

5、单跨跨度12～36m，最大可达72m，常用柱距6～9m。

6、结构综合用钢量约30～40kg/㎡左右。

7、钢材可以100%回收。

8、用料少，运输效率高。

9、扩长及拆迁容易，可多次重复使用。

10、外形美观有现代化感，适用性广泛。

11、制作及安装所要求的技术门槛较低，便于迅速大面积推广使用。

12、应用技术标准：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002

《建筑抗震设计规范》GB50011-2002

- 技术来源

单位名称：中国建筑标准设计研究院（隶属于中国建筑设计研究院）

联系地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼（100044）

联 系 人：申林

电    话：010-68799231

# 八、建筑垃圾制砖技术

- 功能与用途

主要用于建筑垃圾的减量化、资源化、无害化利用。

- 技术要点

1、可消纳处置建筑垃圾，减少建筑垃圾露天堆放或填埋对周围的土壤和大气产生的污染。

2、能够将建筑垃圾制成符合工程设计和施工要求的标准砖、多孔砖（达到MU10的抗压强度），用于当地的建设工程，节省建材的消耗。

3、生产过程中掺入一定量的粉煤灰，减少了粉煤灰的排放量，具有显著的环境效益。

- 技术来源

单位名称：邯郸全有生态建材有限公司

联系地址：河北省邯郸市高开区东填池（056002）

联 系 人：寇全有

电    话：0310－8111666

单位名称：建设部科技发展促进中心

联系地址：北京市海淀区三里河路9号（100037）

联 系 人：高立新

电    话：010－58933150

# 九、小区生活污水处理设备

- 用途

小区生活污水的净化处理与排放

- 功能介绍

1、曝气设备：曝气过程中使混合液中活性污泥始终保持悬浮状态，不至产生沉淀，一般应使池中平均水流速度在0.25m/s左右。应结合工艺要求（如池型、水深、有无脱氮要求等）综合考虑对曝气设备的选型。

2、滗水设备：具有升降平稳、排水均匀、自动化程度高、价格低廉等优点。滗水设备分为三类：即浮球式、套筒式和虹吸式。

3、格栅：格栅的设置应满足以下要求：

1）根据污水种类、流量、代表性杂物种类和大小来确定；

2）在小型污水站中设置一道格栅即可，栅条的间隙应为10－15mm;

3）过栅速度:污水在栅前渠道内的流速应控制在0.4-0.8m/s；

4）格栅有效过水面积按流速0.6-1.0m/s计算，格栅的倾角应为45。－75。；

5）格栅必须设置工作台，台面应高出栅前最高水位0.5mm，台上应设安全和冲洗设施；

6）格栅间应设置机器通风设备，常用的有轴流排风扇；

7）格栅的耙齿、链节长时间浸泡在水中，为了防止腐蚀生锈，一般选用高强度的塑料或不锈钢制成，其链轴也采用不锈钢；

4、填料：

1）填料蜂窝状填料，材质为玻璃钢及塑料；

2）波纹板状填料，用硬聚氯乙稀平板和波纹板相隔粘接而成；

3）改性软性填料，也称软性纤维状填料；

4）半软性填料，由变性聚乙烯塑料制成，具有一定的刚性和柔性，能保持一定的形状，又具有一定的变形能力。

- 注意事项：选用产品时应根据污水的水质和成份进行选用。

厂    家：中国建筑标准设计研究院

联系方式：北京市海淀区首体南路9号2号楼（100044）

联 系 人：李军

电    话：13910396876

Email：lij@chinabuilding.com.cn

# 饮水应急实用技术

# 一、BEWs水质在线生物安全预警系统

（一）功能与用途

该系统对饮用水源进行在线、定点、实时、多向、远程控制报警监测，对由于突发性环境污染事故造成的饮用水源毒性提供快速、高效的防范预警，保障饮用水安全。

（二）技术要点

1、功能强大、操作简便：支持多任务操作功能，数据采集处理准确迅速，触摸式LCD数字化图形显示，具备远程数据传输、报警和控制功能。

2、传输便捷、实时高效：具备远程有线、无线数据采集、传输、报警和控制功能。

3、安全可靠、运行稳定：系统可对时间、各设定参数进行修改；系统控制器具备密码保护功能，防止误操作；系统具备断电保护和来电自动恢复功能。

4、运转简便、使用无忧：系统运行无需添加试剂，维护简便快捷；系统高度集成，方便移机挪位、即插即用。

5、监测突发性污染事故爆发的响应时间：10分钟

6、仪器灵敏度：测量范围0.1TU-20TU（TU为毒理指标）

7、仪器准确度：不同测试通道的信号相对误差((15%

8、仪器信号偏差：((10%

（三）技术来源

单位名称：中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室

联系地址：北京市海淀区双清路18号

联系人：饶凯锋

电话：010-62849107，010-62849141

# 二、水源寻找及卫生防护技术措施

（一）功能与用途

主要用于选择和保护水源

（二）技术要点

1、水源选择的顺序依次是泉水、深井水、浅井水、河水、水库水、湖水、塘水。

2、立即清除卫生防护带内掩埋的尸体、厕所、垃圾污物等。

3、不准在卫生防护带内搭建临时防震栅，更不得修建临时厕所修。

4、迅迎恢复被震坏的标志与围栏。

5、在灾民州棚户区修建临时厕所；固定垃圾堆放点、专人负责及时清运和处理，严防防污染水源。

（三）技术来源

单位名称：中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所

联系地址：北京宣武区南纬路29号（100050）

联 系 人：潘顺昌

电    话：010－63014326

# 三、震后饮用水澄清及消毒技术措施

（一）功能与用途

主要用于地震后饮用水消毒与澄清

（二）技术要点

1、用明矾，硫酸铝、硫酸铁或聚合氯化铝作混凝剂，适量加入混水中，用棍棒搅动，待出现絮状物后静置沉淀，水即澄清。

2、一般井水消毒的加氯量可按1.5～2.0毫克/升（按有效率计），加氯半小时后，水中余氯应为0.5～1.0毫克/升，即符合饮水卫生要求。

3、污染更严重的地面水的加氯量可按3～6毫克/升计算。消毒剂的投放可以集中进行，也可以分区或分片的进行。

（三）技术来源

单位名称：同济大学环境科学与工程学院

联系地址：上海市四平路1239号（200092）

联 系 人：李凤亭

电    话：021－65983302；13501636620

# 四、震后临时供水技术措施

（一）功能与用途

主要用于地震后临时供水

（二）技术要点

1、水车送水：一辆4.5吨的水车，日供水4～6次时，按每人每日供水5～6升计算，可供3000～5000人饮用。

2、分散取水方式：将一些就近的公共设施（如游泳池）改为蓄水池，应急供水。供水前必须对池底与池壁进行彻底的卫生清理与消毒。蓄水后，为防止水质污染要设共用取水桶，或采用浅水泵，取水后要引入装有几个小水龙头的水箱，供人分散取水。

3、用消防水龙带临时输水供应是完全没有卫生保障的。

（三）技术来源

单位名称：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

联系地址：北京市朝阳区潘家园南里7号（100021）

联 系 人：金银龙

电    话：010－67719394

# 五、自来水厂与供水管路的修复与消毒技术措施

（一）功能与用途

主要用于地震后灾区自来水厂与供水管路的修复及消毒

（二）技术要点

1、在选择抗震的材质上，对强震区应优先选用延性铸铁管以代替传统铸铁管与塑料管线

2、管网修复后及供水前，必须先清洗管线、加大消毒剂量

3、消毒剂在管线中有充分的接触时间，待余氯量达标以后，才能去除消毒液，冲洗管线后，再蓄水与供水。

（三）技术来源

单位名称：上海市政工程设计研究总院

联 系 人：邹伟国

联系地址：上海市中山北二路901号（200092）

电    话：021－67719394；

# 六、移动式水质净化技术

（一）功能与用途

该技术为净水过程采用全物理反应，符合中国的国家卫生许可和中国的疾病预防许可，净化水可直接饮用。本技术可快捷有效去除水中毒性物质、有机物、细菌，异味及水中其它异物，发生环境灾害或污染事故时可满足居民快速应急供水需求。

（二）技术要点

1、技术高度集成：产品集成了多介质吸附、过滤、紫外消毒等物化处理系统。

2、多重保障系统：采用多重吸附、过滤系统，全方位保障出水安全。

3、对进水源水水质要求低（可承受COD高达40mg/L），进水微量污染时出水也可满足饮用水卫生安全。

4、出水量大，额定出水量为4公升/分钟，设计总产水量为6000公升。

5、处理时间短：开阀即可使用。

6、运输安装快捷方便：本产品为模块式设计，质量轻（2-5Kg）、运输方便。

7、设计美观紧凑高雅，安装场所限制性低。

8、维护方便：滤芯更换时间间隔可达2年/次；可拆卸式配件设计可保障产品无故障状态。

（三）技术来源

单位名称：上海海庭环境工程有限公司

联系地址：上海市赤峰路65号

联系人：张选军

电话：021-65982377；传真：021-65975873

手机：13818799703

# 灾后重建技术

# 一、地震并发水灾后平原蔬菜生产补救措施

（一）功能与用途

四川震区是山区，震后常伴随大雨，地震引发的山体滑坡易引起河道堵塞、河水倒灌，而且震区小水库众多，水灾隐患极大。该措施有利于快速恢复蔬菜生产、确保蔬菜市场供应

（二）技术要点。

1、突击排涝降渍，及时清沟整畦。地震会损坏田间排灌设施，而且地震后常伴随大雨，因此受淹受渍田块要及时疏通积水，降低水位，尽量缩短受淹的时间。在土壤墒情适宜时要及时扶茬壅根并做好田间松土和杂草的清除工作

2、清理菜地，分类处理。受灾严重的菜地要立即清理烂菜死菜，沙质土壤的菜地可马上整地起畦抢播抢种或移植菜苗，粘土为主的菜地待水退后稍微晒干再整地起畦播种或移植菜苗。

3、多种早种速生菜。一是抓紧时间直播一批速生早熟叶菜类蔬菜，如苋菜、小白菜、空心菜、木耳菜等。这些蔬菜宜采用直播，不移植，20天后可以上市，丰富市场供应。二是播种早熟大白菜、早萝卜、早花菜等品种，做到提早上市、缩短“伏缺”时间，增加经济收入。

4、加强肥水管理。灾情较轻的菜地要加强现有蔬菜的肥水管理，种植叶菜类蔬菜以氮肥为主，薄施勤施；种植瓜类、茄果类、豆类蔬菜应该氮、磷、钾肥配合使用。

5、注意病虫害发生，慎用农药保安全。地震后的暴雨易引起蔬菜病害，应迅速喷洒一至二次灭菌清、多菌灵、托布津之类的杀菌剂，防止病菌从伤口侵入；如发现虫害应喷施杀虫剂，但严格禁止使用甲胺磷等农药。

6、使用防虫网和遮阳网覆盖技术。遮阳网有遮强光、降温、保湿和防暴雨的作用，防虫网防虫效果明显，是种植夏季反季节蔬菜的先进技术。一般采用播种后及时覆盖，移植菜苗时覆盖，阳光强烈时覆盖和暴雨来临前覆盖等方法。

7、加强基础设施建设，完善菜地水利设施，健全排灌系统。要保证大明沟、腰沟、围沟、畦沟四沟配套、畅通，做到旱能灌，涝能排，保证蔬菜生长的适宜条件。

（三）技术来源

单位名称：中国农科院蔬菜花卉研究所

联系地址：北京中关村南大街12号

联系人：蒋卫杰，余宏军

电  话：010－68918797

# 二、地震灾害后高山蔬栽培管理要点

（一）功能与用途

快速恢复蔬菜生产、确保蔬菜市场供应

（二）技术要点

此次地震灾害给我国四川等地生活和生产造成了前所未有的损失，尽快恢复蔬菜生产是灾区灾后重建的重要环节。由于四川是我国高山蔬菜的重要产区，特此简述近阶段高山蔬菜生产应注意的几个方面供参考。

1、选择适宜品种：海拔1200-1800米的高山地区，主要以喜冷凉的十字花科蔬菜（萝卜，结球甘蓝、大白菜）为主，目前正处于播种阶段，选择耐低温抽薹的适宜品种是关键。萝卜品种如天鸿春、雪单1号、汉白玉、千首大根、阳春白雪、金阳春等；大白菜如高冷地、山地王新观春、改良京春白等；甘蓝京丰1号、铁球、署王、冠军、中甘18和中甘21等。

海拔800-1200米的二高山地区，主要以喜温的的茄果类蔬菜（番茄、辣椒、茄子）、豆类（四季豆、豇豆）、瓜类（黄瓜、丝瓜、瓠子、小南瓜）、甜玉米等为主，目前正处于苗期或定植期。未播种或受灾严重的还可补播。一般选择耐贮运，抗病、商品性状优良的品种。辣椒如中椒6号、佳美、超大椒王、中椒106、早杂2号；番茄如鸿福4号、中蔬9号、以色列绿枝；四季豆如美国供给者、双青玉豆王等。

2、培育壮苗和病害防治：萝卜采用直播方式，大白菜采用营养块育苗，甘蓝采用有机质苗床育苗。高山大白菜起苗后用链霉素、氯氰菊酯和乐斯本等杀虫杀菌剂喷根部，或用链霉素1包兑1桶药水沾根。高山甘蓝育苗期间加强管理，防止病虫害如猝倒病、立枯病及小菜蛾等危害，定植前一周揭开所有覆盖物炼苗，进行耐低温或高温、干旱锻炼，苗龄30-40天左右，当植株长到4-5片真叶时定植到大田。

茄果类苗期主要注意防止疯长，防治细菌性疮痂病。在定植前l～2天，秧苗用65％代森锌500倍或50％多菌灵1000倍液喷施，使幼苗带药带土到田。

（三）技术来源

单位名称：湖北省农业科学院蔬菜科技中心，中国农科院蔬菜花卉研究所

联系人：邱正明，蒋卫杰，余宏军

电  话：027-87389846，010－68918797

# 三、番茄快速育苗技术

（一）功能与用途

缩短番茄种植周期，提早成熟，提高资源利用率和生产效益。

（二）技术要点

1.  穴盘选择。一般选用72孔或50孔塑料穴盘，即每盘可育苗72株或50株。

2.  基质准备。根据番茄定植需苗量，准备塑料穴盘数量。按每1000盘72孔穴盘用基质4～5立方米配制混合基质。

3.  基质配制。草炭∶蛭石＝２∶１或草炭∶蛭石∶废菇料＝１∶１∶１（全部为体积比），覆盖料用蛭石。

4.  施肥方法。每立方米混合基质加入15∶15∶15氮、磷、钾三元复合肥2.5千克，或每立方米基质加入1.2千克尿素和1.2千克磷酸二氢钾，肥料与基质混拌均匀后备用。苗期三叶一心后，可结合喷水进行1～2次叶面喷肥。

5.  种子处理。用50～55℃温水浸种20分钟，换20～30℃水浸种4～5小时，然后播种、催芽。或播前用10％磷酸三钠水溶液浸种20分钟，然后用清水将种子上的药液冲洗干净，换20～30℃水浸种4～5小时，再催芽播种。

6.  播种深度。1.0厘米左右为宜。

7.  水分管理。播种后，将育苗基质喷透水（穴盘排水孔有水珠溢出），使基质持水量达到200％以上；苗期子叶展开至２叶１心，水分含量为持水量的65～70％；３叶１心至成苗，水分含量保持在60～65％。

8.  温度管理。催芽期间，室内温度可保持25～27℃，预计3～4天出苗。当苗盘中60％出苗，即可将苗盘摆放进育苗温室。日温25℃，夜温16～18℃为宜。当夜温偏低时，可采用地热线加温或其它临时加温措施（烟道加温或热风炉加温等），以免影响出苗速率和出现猝倒病。二叶一心后夜温可降至13℃左右，但不要低于10℃。白天酌情通风，降低空气相对湿度。

9.  病虫害防治。番茄苗期主要病害是猝倒病、立枯病、早疫病、病毒病。虫害为蚜虫、白粉虱。

（1） 防治猝倒病、立枯病：播前进行基质消毒，控制浇水，浇水后放风，降低空气湿度。幼苗期夜温不得低于10℃，发病初期喷洒百菌清、多菌灵、代森锌800倍液等。

（2） 防治早疫病：播前用福尔马林进行种子处理，发病初期喷施百菌清、代森锌、波尔多液、利得等。

（3） 防治病毒病：播前用１０％的磷酸三钠水溶液浸种20分钟，取出冲洗干净。在苗期注意遮阴降温，防止基质含水量过大。

（4） 防治蚜虫：喷施乐果乳剂、功夫乳油、好年冬、虫螨克、绿浪，还可用灭蚜乳油加上发烟剂进行熏烟，效果比直接喷药好。

（5） 防治白粉虱：可喷施扑虱灵、功夫乳油、绿浪或1％溴氰菊酯施放烟剂，还可进行黄板诱蚜。

10.  补苗和分苗。

采用穴盘育苗时，应在第一片真叶展开时，观察幼苗出苗情况，发现缺苗时抓紧将缺苗孔补齐。用72孔穴盘育番茄苗，也可以先播在128孔或288孔苗盘内，当小苗长至一片真叶时，移至72孔苗盘内，这样可有效利用温室面积，减少能耗。

11.  成苗标准。株高15～18厘米，茎粗4.5毫米，叶面积在90～100平方厘米，6～7片真叶，苗龄50～60天。

（三）技术来源

单位名称：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

地    址：北京市海淀区中关村南大街12号，北京100081

联 系 人：张志刚  尚庆茂

电   话：010-68919540

电子邮箱: shangqm@mail.caas.net.cn

# 四、西瓜快速育苗技术

（一）功能与用途

缩短西瓜种植周期，克服逆境为害，提早成熟，提高资源利用率和生产效益。

（二）技术要点

1.  育苗基质

常用的育苗基质有泥炭、珍珠岩、蛭石、蘑菇渣等，配方为：草炭：珍珠岩(粒径3毫米)比例为7:3或蘑菇渣：草炭比例为3:1，每立方米基质加入15∶15∶15氮、磷、钾三元复合肥2.0千克和2.0千克膨化鸡粪，混拌均匀，用福尔马林100倍液熏闷2天消毒，敞开通风2天后，即可装盘。穴盘用72孔塑盘或泡沫塑料盘，也可用8厘米×8厘米营养钵。装料时，用筛去除结块基质和鸡粪，育苗基质装至孔穴3／4为宜并振实。

2．播前处理

(1)  晒种与选种：播前做好晒种工作，也可在35℃恒温通风烘种48小时，人工或盐水选种，并做好种子发芽率试验。根据种子发芽率增加5～10％来确定用种量。

(2)  灭菌与浸种：一般将种子进行55℃温汤浸种或福尔马林100倍液消毒15分钟，清洗后用温水(25℃左右)浸种3～4小时。

(3)  催芽：将种子用洁净半湿纱布或毛巾包裹，置30～32℃恒温箱内催芽，每日早晚清洗种子2次。挑出露白种子播种。一般新种子催芽16小时左右露白，如种子破口正遇晚上，应经常检查，或及时调低催芽温度至25℃。

(4)  播种：采用播种流水线作业，不需浸种和播前催芽，直接进行干籽播种。人工播种时，播种前1天润湿基质，将种子平放于穴内，1穴1粒，发芽较长的种子直插于穴内，上覆1.0～1.5厘米厚蛭石。

3.  幼苗期管理

(1)  催芽：将播种好的穴盘放入催芽室中，控制室温30～32℃，相对湿度90％左右，用喷淋系统保持育苗基质湿润。用干籽播种，西瓜出苗一般需要3～4天；如用已经催芽后的种子播种，出苗时间约为2天。当多数幼苗子叶出土时，将育苗盘移至绿化室。

(2)  绿化：绿化室的温度白天掌握在24℃～27℃，夜间18～20℃。阴、雨天温度降低3℃。穴盘中培养基质较少，应及时酌情喷水。子叶充分展开时绿化结束，西瓜苗春季绿化一般需要7天。

4.  苗期管理

西瓜第1片真叶展开后，白天升温至28℃～30℃，并用无土栽培营养液（EC值0.8～1.2）每隔7天浇1次；每平方米安装60W白炽灯进行补光至16小时，每增加1片真叶，缩短1小时补光时间，促进雌花形成和分化。出苗前7～10天降温(白天20℃、夜间15℃)，控肥控水，进行炼苗。

5.  出苗

穴盘育苗一般时间比较短，当西瓜幼苗达到4叶1心时，即可出苗大苗，苗龄约30～35天。出苗前1天用清水浇透基质，用专用起苗器或竹片轻轻起苗，不可拔苗，以免伤根和散坨。起苗后及时按规格装箱，搬运时应小心轻放。

（三）技术来源

单位名称：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

地    址：北京市海淀区中关村南大街12号，北京100081

联 系 人：张志刚  尚庆茂

联系电话：010-68919540

电子邮箱: shangqm@mail.caas.net.cn